## Slide 1
area | vacuum chamber | MARKer names | length (m) | path | wakefield MARKer | wakefield file
EXT DOG | 1.75” O.D., 0.065” wall, 304SS, R=20.6 mm 2.0” O.D., 0.065” wall, 304SS, R=23.8 mm | BLFD to BEGBD BEGBD to ENDBD | 27.5 78.0 | scH,S,D | RWWAKE1 | SS_24.5mmR_100nm3mm.sdds (FACTOR=105.6)
BYP | 2.0” O.D., 0.035” wall, 304SS, R=24.5 mm | ENDBD to ENDBYP | 2035.2 | scH,S,D | RWWAKE2 | SS_24.5mmR_100nm3mm.sdds (FACTOR=2035.2)
SPH/SLTH/BSYH CLTH/BSYH | 2.0” O.D., 0.063” wall, 304SS, R=23.8 mm 2.0” O.D., 0.035” wall, 304SS, R=24.5 mm | BEGSPH to ENDBSYH_2 ENDL3 to ENDBSYH_2 | 443.7 182.0 | scH cuH | RWWAKE3H | SS_24.5mmR_100nm3mm.sdds (FACTOR=443.7) SS_24.5mmR_100nm3mm.sdds (FACTOR=182.0)
LTUH | 1.5” O.D., 0.065” wall, 304SS, Cu plated, R=17.4 mm | BEGLTUH to ENDLTUH | 339.1 | scH,cuH | RWWAKE4H | Cu_17.4mmR_100nm_3mm (FACTOR=339.1)
HXR | undulator | HXRSTART to HXRTERM | 152.5 | scH,cuH | RWWAKE5H | Al5mmgap_flat_0p5um10mm (FACTOR=130.0)
CLTH/BSYH | 2.0” O.D., 0.035” wall, 304SS, R=24.5 mm | ENDL3 to BEGBSYA_1 | 75.4 | cuA | RWWAKE3A | SS_24.5mmR_100nm3mm.sdds (FACTOR=75.4)
SPS/SLTS/BSYS CLTH/CLTS/BSYS | 2.0” O.D., 0.063” wall, 304SS, R=23.8 mm 2.0” O.D., 0.035” wall, 304SS, R=24.5 mm | BEGSPD_1 to ENDBSYS ENDL3 to ENDBSYS | 443.8 182.0 | scS cuS | RWWAKE3S | SS_24.5mmR_100nm3mm.sdds (FACTOR=443.8) SS_24.5mmR_100nm3mm.sdds (FACTOR=182.0)
LTUS | 1.5” O.D., 0.065” wall, 304SS, Cu plated, R=17.4 mm | BEGLTUS to ENDLTUS | 341.8 | scS,cuS | RWWAKE4S | SS_24.5mmR_100nm3mm.sdds (FACTOR=341.8)
SXX | 2.5” O.D., 0.065” wall, 316SS, R=30.1 mm | SXXSTART to SXXTERM | 41.8 | scS,cuS |  | no wakefield
SXR | undulator | SXRSTART to SXRTERM | 110.0 | scS,cuS | RWWAKE5S | Al5mmgap_flat_0p5um10mm (FACTOR=100.0)
SPD/SLTD | 2.0” O.D., 0.063” wall, 304SS, R=23.8 mm | BEGSPD_1 to BKXRASD | 368.3 | scD | RWWAKE3D | SS_24.5mmR_100nm3mm.sdds (FACTOR=368.3)